Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Устройство асфальтобетонного покрытия в дер. Тухтово

Сланцевского района Ленинградской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Составлен(а) в уровне цен 2000 г. с пересчетом в текущие цены на 01.2017 г. ТСНБ ЛО (в редакции 2014 г.)

Сметная стоимость: 862430,50 руб.

Нормативная трудоемкость: 158.81 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 26257.86 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР 27-03-001-02 | Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала (К=1,2 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОП ТЕР27 п.3.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,2 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.76, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 3.9, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 20484.10 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 11003.86 руб.) | 1000 м2 площади основания | 0.78392 | 10091,05 1165.94 | 5916.76 1168.69 | 44368.34 | 8454.53 | 26716.42 8474.48 | 76.06 39.98 | 59.63 31.34 |

| 2 | ТЕР 27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (К=1,2 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОП ТЕР27 п.3.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.8, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 6.38, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 7066.52 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 3796.07 руб.) | 1000 м2 поверхности | 0.78392 | 1510,50 639.08 | 870.42 166.31 | 9279.05 | 4634.14 | 4639.91 1205.96 | 35.36 4.41 | 27.72 3.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2017 Ленинградская область 47 ) | 10 м2 | 82.3116 [78.392*1.05] | (497.5) |  | (40950.02) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 27-04-007-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных (Применительно: из щебня фракции 20-40 мм) (К=1,2 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОП ТЕР27 п.3.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.71, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 2.77, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 18178.90 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 9765.52 руб.) | 1000 м2 основания | 0.78392 | 58598,94 789.55 | 6404.84 1282.35 | 146017.31 | 5725.23 | 28669.24 9298.65 | 42.50 36.24 | 33.32 28.41 |
|  | 408-0020 | Исключить: Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм (Цена: 250,55*2,77) | м3 | -148.16088 | (694.02) |  | (-102826.61) |  |  |  |  |
|  | 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2017 Ленинградская область 47 ) | м3 | 148.16088 | (760.99) |  | (112748.95) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (К=1,2 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОП ТЕР27 п.3.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.22, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 4.03, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 12367.27 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 6643.57 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0.658 | 75390,86 964.05 | 3973.29 715.22 | 206339.41 | 5867.69 | 13647.30 4353.19 | 44.05 19.08 | 28.99 12.56 |
|  | 410-0005 | Исключить: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (цена: 726,05*4,03) | т | -63.5628 | (2925.98) |  | (-185983.48) |  |  |  |  |
|  | 410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2017 Ленинградская область 47 ) | т | 63.5628 | (4272.71) |  | (271585.41) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (К=1,2 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОП ТЕР27 п.3.1) к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 3.89, к материалам: 4.03, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 33.36 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 17.92 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0.658 | 17587,57 4.53 | 9.30 0 | 46652.36 | 27.57 | 23.80 0 | 0.21 0 | 0.14 0 |
|  | 410-0005 | Исключить: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (цена: 726,05*4,03) | т | -15.9236 | (2925.98) |  | (-46592.13) |  |  |  |  |
|  | 410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2017 Ленинградская область 47 ) | т | 15.9236 | (4272.71) |  | (68036.93) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (К=1,2 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОП ТЕР27 п.3.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.79, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 3.65, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 3489.08 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 1868.99 руб.) | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0.1623 | 5310,57 1031.59 | 4235.78 889.14 | 6242.19 | 1548.70 | 4667.90 1334.84 | 55.53 26.09 | 9.01 4.23 |
|  | 408-0392 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2017 Ленинградская область 47 ) | м3 | 20.4498 [162.3*0.1*1.26] | (945.75) |  | (19340.40) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 458898.66 | 26257.86 | 78364.57 24667.12 |  | 158.81 80.00 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 26257.86 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 78364.57 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 24667.12 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 354276.23 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 177259.49 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 636158.15 | 26257.86 | 78364.57 24667.12 |  | 158.81 80.00 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 61619.23 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 697777.38 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 33095.93 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 730873.31 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 730873.31 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 131557.19 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 862430.50 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/